## Slide 1
1. 큐필드 KDS 개요
메인 POS
테블릿
셋탑
DID
1. 테블릿연동의경우(안드로이드)
2. 포스연동의경우(윈도우)
WIFI 사용
유선연결 or WIFI 사용
(공유기)

## Slide 2
2. 설치전 확인 요소
1. 셋탑, 포스 , 키오스크, 테블릿 모두다 같은 대역대를 사용(EX 192.168.n.n)
2. 각각 포스, 셋탑, 테블릿은 고정아이피 작업 필요
(EX POS : 192.168.0.100 // 셋탑 192.168.0.101 // 테블릿 192.168.0.102
3. 테블릿사용시 MAC 주소형태를 랜덤MAC 에서 테블릿 MAC으로 변경
4. MPOS -> 관리메뉴 -> 할인코드 -> 큐필드오더 -> 사용처리후
윈도우버전 포트번호 5401
안드로이드버전 포트번호 3400
5. 설치다 다 끝나면, 포스 ,테블릿, 셋탑 전부다 재부팅 요망

## Slide 3
3. 설치방법(윈도우)
압축해제후 윈도우 KDS 파일을 C드라이브에 설치

## Slide 4
3. 설치방법(윈도우)
나무야 프로그램 관리자 권한 설정후 바탕화면에 바로가기 등록

## Slide 5
3. 설치방법(윈도우)
인증키 입력
톱니바퀴 클릭
POS IP 입력
DID IP 는 셋탑박스 IP 입력

## Slide 6
3. 설치방법(윈도우)
관리메뉴 -> 할인코드 -> 큐필드오더 검색
사용처리후 -> 수정
상품별인쇄설정 클릭
테블릿 IP에 KDS가 설치된 포스 IP입력
포트번호는 벤티버전 5401 입력
다른 버전은 3400 입력

## Slide 7
3. 설치방법(DID[셋탑])
압축파일중 안드로이드원격 폴더내 APK 파일 5종 셋탑박스에 설치
셋탑 고정아이피작업 진행
DHCP -> STATIC으로 변경

## Slide 8
3. 설치방법(DID[셋탑])
ANYDESK 실행후 왼쪽 ☰ 클릭
일반 -> 별칭설정 (ERP 매장코드로 등록)
보안 -> 연결요청 항상허용 체크
무인액세스 사용 체크
비밀번호 meta1234 로 등록
원격 끊고 재 연결하여 스탠바이여부 확인
위 작업중 클릭이 안되거나, 화면전환이안되면 플러그인 3종이 제대로설치안된거니 다시 재설치 진행

## Slide 9
3. 설치방법(DID[셋탑])
상황에 맞는 DID 설치후 실행
인증키 입력

## Slide 10
3. 설치방법(DID[셋탑])
우측상단 톱니바퀴 클릭
딩동 <-> 번호호출 선택
호출되는 숫자 색상선택
인증키와 아이피 제대로 반영되어있는지 확인